#### Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

## Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12

Początek formularza

| 1. Komputery przenośne są z reguły wyposażone w bezprzewodowe sieci LAN. Ograniczenia ich użytkowania dotyczą emisji fal radiowych mogących zakłócać działanie innych, ważnych dla bezpieczeństwa, urządzeń |
| --- |
|  | w pociągu. |
|  | w samolocie. |
|  | w biurze. |
|  | w mieszkaniu. |

| 2. Na rysunku przedstawiono |
| --- |
|  | paproć Barnsleya. |
|  | krzywe smocze. |
|  | kostkę Mengera. |
|  | obiekt samopodobny |

| 3. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej |
| --- |
|  | zawiera matrycę znaków trybu tekstowego. |
|  | zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy. |
|  | generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej. |
|  | przechowuje dane wyświetlane w trybie graficznym. |

| 4. System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to |
| --- |
|  | DOS |
|  | Linux |
|  | Windows 95 |
|  | Windows XP |

| 5. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową? |
| --- |
|  | 2 do potęgi 32 |
|  | 2 do potęgi 64 |
|  | 32 do potęgi 2 |
|  | 64 do potęgi 2 |

| 6. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu |
| --- |
|  | czasu oczekiwania pamięci. |
|  | czasu dostępu do dysku twardego. |
|  | czasu dostępu do napędu optycznego. |
|  | czasu opróżniania buforu systemowego. |

| 7. Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to |
| --- |
|  | Ranish Partition Manager |
|  | Smart Boot Manager |
|  | Boot Magic |
|  | Grub |

| 8. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków? |
| --- |
|  | RAID-0 |
|  | RAID-1 |
|  | RAID-2 |
|  | RAID-5 |

| 9. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji |
| --- |
|  | komercyjnej. |
|  | shareware. |
|  | MOLP |
|  | GNU |

| 10. Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to |
| --- |
|  | zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych. |
|  | zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych. |
|  | jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor). |
|  | moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne. |

| 11. Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik? |
| --- |
|  | Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć. |
|  | Otworzyć załącznik, jeśli jest w nim wirus, natychmiast go zamknąć. |
|  | Otworzyć wiadomość i odpowiedzieć na nią, pytając co zawiera załącznik. |
|  | Otworzyć załącznik i zapisać go na dysku twardym, a następnie sprawdzić plik programem antywirusowym. |

| 12. Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to |
| --- |
|  | bufor RAM. |
|  | mikroprocesor karty dźwiękowej. |
|  | przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM. |
|  | przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM. |

| 13. W skład systemu Windows Server 2003 wchodzi program, który umożliwia użytkownikowi własnej witryny sieci WEB i FTP w Internecie. Jest to usługa o nazwie |
| --- |
|  | IIS |
|  | DNS |
|  | DHCP |
|  | HTTPS |

| 14. Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów? |
| --- |
|  | EXT2 |
|  | FAT32 |
|  | NTFS |
|  | ISO9660 |

| 15. Buforowanie danych, to technologia polegająca na zastosowaniu |
| --- |
|  | szyfrowania plików multimedialnych podczas ich wysyłania do sieci Internet. |
|  | cyfrowej syntezy ścieżki obrazowej i ścieżki dźwiękowej plików multimedialnych. |
|  | kompresji stratnej przy odtwarzaniu dźwięku i obrazu przez przeglądarki internetowe. |
|  | programów lub sprzętu, aby zapewnić ciągłość odbioru przy nierównomiernym nadawaniu. |

| 16. Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to |
| --- |
|  | robaki. |
|  | rootkity. |
|  | trojany. |
|  | wirusy. |

| 17. Na zdjęciu przedstawiono gniazda należące do karty |
| --- |
|  | sieciowej. |
|  | telewizyjnej. |
|  | dźwiękowej. |
|  | faksmodemowej. |

| 18. Master Boot Rekord (MBR), to |
| --- |
|  | główny rekord startowy dysku. |
|  | program konfigurujący BIOS. |
|  | program do obsługi tablicy partycji. |
|  | program zapisany w pamięci ROM. |

| 19. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek? |
| --- |
|  | Mic in |
|  | Line in |
|  | Line out |
|  | Speaker out |

| 20. W ramce umieszczono wyniki badania dysku twardego. Jakie działania należy podjąć po ich analizie, aby poprawić sprawność dysku? |
| --- |
|  | Oczyścić dysk. |
|  | Sformatować dysk. |
|  | Zdefragmentować dysk. |
|  | Podzielić dysk na partycje. |

| 21. Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to |
| --- |
|  | baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach. |
|  | logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów. |
|  | grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów. |
|  | usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci. |

| 22. Serwer DNS jest serwerem |
| --- |
|  | usług terminalowych. |
|  | zdalnego i szyfrowanego dostępu. |
|  | dynamicznie przydzielającym adresy IP. |
|  | dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP. |

| 23. Netykieta, to |
| --- |
|  | rodzaj sieci komputerowej. |
|  | symulator bezpiecznej pracy sieci. |
|  | program do pobierania danych z Internetu. |
|  | zbiór reguł i zachowań przyzwoitego zachowania w Internecie. |

| 24. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną w formacie |
| --- |
|  | AT |
|  | ATX |
|  | WTX |
|  | NLX |

| 25. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym? |
| --- |
|  | LPT |
|  | USB |
|  | PS/2 |
|  | RS232 |

| 26. Zdjęcie przedstawia |
| --- |
|  | wtyk audio. |
|  | wtyk światłowodu. |
|  | przedłużacz kabla UTP. |
|  | wtyk kabla koncentrycznego. |

| 27. Na schemacie element odpowiedzialny za dekodowanie instrukcji jest oznaczony cyfrą |
| --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |

| 28. W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu? |
| --- |
|  | Streamer. |
|  | Macierz RAID1. |
|  | Nagrywarkę CD. |
|  | Nagrywarkę DVD. |

| 29. Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem |
| --- |
|  | 1 |
|  | 4 |
|  | 6 |
|  | 7 |

| 30. Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym? |
| --- |
|  | HDMI |
|  | USB |
|  | PS/2 |
|  | 8P8C |

| 31. Teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest |
| --- |
|  | ukrywanie części obrazu w danej warstwie. |
|  | ukrywanie elementu graficznego w danej warstwie. |
|  | przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych. |
|  | tworzenie siatek obiektów 2D. |

| 32. Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna? |
| --- |
|  | 15 |
|  | 20 |
|  | 21 |
|  | 41 |

| 33. Scandisk to program, który stosuje się do |
| --- |
|  | defragmentacji dysku |
|  | formatowania dysku. |
|  | oczyszczania dysku. |
|  | sprawdzania dysku. |

| 34. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za |
| --- |
|  | przechowywanie wyniku operacji. |
|  | wykonywanie operacji na blokach danych. |
|  | wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych. |
|  | przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji. |

| 35. Zakres we/wy kontrolera DMA zapisany w postaci heksadecymalnej wynosi 0094-009F, a w systemie dziesiętnym |
| --- |
|  | 73 - 249 |
|  | 148-159 |
|  | 1168-3984 |
|  | 2368 - 2544 |

| 36. Do jakiej klasy adresów IP należy adres C0:4B:3C:10 ? |
| --- |
|  | A |
|  | B |
|  | C |
|  | D |

| 37. Jaką rolę pełni Southbridge ? |
| --- |
|  | Realizuje połączenia procesora z napędami dysków twardych, magistralą PCI, sterownikiem DMA i sterownikiem przerwań oraz portami zewnętrznymi komputera. |
|  | Odpowiada za wymianę danych pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną oraz steruje magistralą PCI Express. |
|  | Pośredniczy w przyjmowaniu zgłoszeń przerwań pomiędzy mikroprocesorem, a układami wejścia/wyjścia. |
|  | Przejmuje kontrolę nad magistralami na czas wymiany informacji, stając się zarządcą magistrali (bus master). |

| 38. Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu |
| --- |
|  | A |
|  | B |
|  | C |
|  | D |

| 39. W systemie Linux mamy następujące prawa dostępu do pewnego pliku rwxr--r-- . Jakim poleceniem zmienimy je na rwxrwx---? |
| --- |
|  | chmod 221 nazwapliku |
|  | chmod 544 nazwapliku |
|  | chmod 770 nazwapliku |
|  | chmod 755 nazwapliku |

| 40. Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym? |
| --- |
|  | Złącze 1. |
|  | Złącze 2. |
|  | Złącza 1 i 2. |
|  | Żadne ze złączy. |

| 41. W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik hosts jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania |
| --- |
|  | dysków twardych. |
|  | nazw hostów na adresy IP |
|  | nazw hostów na adresy MAC |
|  | nazw hostów przez serwery DNS |

| 42. Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego |
| --- |
|  | posiadającego 4 talerze. |
|  | z pamięcią cache 12 MB. |
|  | o pojemności dysku 32 MB. |
|  | o maksymalnym transferze zewnętrznym 300 MB/s. |

| 43. Suma liczb szesnastkowych 4C (16) + C4 (16) zapisana w systemie dziesiętnym wynosi |
| --- |
|  | 270 |
|  | 271 |
|  | 272 |
|  | 273 |

| 44. Z nośników optycznych największą pojemność ma płyta |
| --- |
|  | CD |
|  | DVD |
|  | Blu-Ray |
|  | DVD-RAM |

| 45. Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu? |
| --- |
|  | Zamknięcie systemu. |
|  | Ponowne uruchomienie systemu. |
|  | Wykonanie aktualizacji systemu. |
|  | Wykonanie kopii zapasowej systemu. |

| 46. Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa |
| --- |
|  | RAID 0 |
|  | RAID 1 |
|  | RAID 3 |
|  | RAID 50 |

| 47. Na schemacie blokowym karty dźwiękowej element zmieniający sygnał analogowy na sygnał cyfrowy jest oznaczony cyfrą |
| --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |

| 48. Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń |
| --- |
|  | USB |
|  | LPT |
|  | SCSI |
|  | IEEE-1394 |

| 49. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym |
| --- |
|  | 132 MB/s |
|  | 320MB/S |
|  | 200MB/S |
|  | 320 GB/s |

| 50. Program VitualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft służy do korzystania |
| --- |
|  | z wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym. |
|  | zbezpłatnej pomocy technicznej TechNet.Soft firmy Virtual Soft. |
|  | z bezpłatnego konta o pojemności 100 MB w ramach hostingu firmy Microsoft. |
|  | z konta osobistego o pojemności 1 GB W Serwerze wirtualnym firmy Microsoft. |

Dół formularza