#### Montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

## Egzamin zawodowy TECHNIK INFORMATYK, kwalifikacja e12

Początek formularza

| 1. Z przedstawionego fragmentu dokumentacji płyty głównej wynika, że maksymalna częstotliwość, z jaką pracuje magistrala FSB, wynosi |
| --- |
|  | 478 MHz |
|  | 512 MHz |
|  | 533 MHz |
|  | 400 MHz |

| 2. Program VitualPC, który można pobrać z witryny firmy Microsoft służy do korzystania |
| --- |
|  | z wirtualnych systemów operacyjnych na dysku lokalnym. |
|  | zbezpłatnej pomocy technicznej TechNet.Soft firmy Virtual Soft. |
|  | z bezpłatnego konta o pojemności 100 MB w ramach hostingu firmy Microsoft. |
|  | z konta osobistego o pojemności 1 GB W Serwerze wirtualnym firmy Microsoft. |

| 3. Przesyłanie ruchu sieciowego poprzez router, które wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, oznacza się skrótem |
| --- |
|  | IIS |
|  | NAT |
|  | FTP |
|  | IANA |

| 4. Którego działania nie wykonuje jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)? |
| --- |
|  | Enkapsulacji. |
|  | Mnożenia. |
|  | Odejmowania. |
|  | Dodawania. |

| 5. Jakie złącze stosuje się w sieciach komputerowych, w których medium transmisyjnym jest kabel UTP (skrętka nieekranowana)? |
| --- |
|  | DIN |
|  | RJ-11 |
|  | 8P8C |
|  | KS-232 |

| 6. Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza |
| --- |
|  | awaryjnego (UPS). |
|  | impulsowego komputera. |
|  | analogowego komputera. |
|  | impulsowego matrycy RAID. |

| 7. Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa |
| --- |
|  | RAID 0 |
|  | RAID 1 |
|  | RAID 3 |
|  | RAID 50 |

| 8. Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików |
| --- |
|  | FAT32. |
|  | NTFS 4. |
|  | NTFS 5. |
|  | RaiserFS. |

| 9. W systemie operacyjnym Linux archiwizację danych wykonuje się poleceniem |
| --- |
|  | tar |
|  | rpm |
|  | cmd |
|  | chmod |

| 10. Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę |
| --- |
|  | wielodostępowości. |
|  | wielozadaniowości kooperatywnej. |
|  | wielozadaniowości z wywłaszczeniem. |
|  | wieloprogramowości. |

| 11. Na schemacie działania skanera numerem 1 oznaczono element, którego zadaniem jest |
| --- |
|  | wzmacnianie sygnału optycznego. |
|  | wzmacnianie sygnału elektrycznego. |
|  | zamiana sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. |
|  | zamiana sygnału optycznego na sygnał elektryczny. |

| 12. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek? |
| --- |
|  | Mic in |
|  | Line in |
|  | Line out |
|  | Speaker out |

| 13. Zamieszczony schemat przedstawia |
| --- |
|  | mieszacz. |
|  | konwerter. |
|  | demultiplekser. |
|  | multiplekser. |

| 14. Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć |
| --- |
|  | SIPP |
|  | SIMM |
|  | RIMM |
|  | SDRAM |

| 15. Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą |
| --- |
|  | 300 MHz |
|  | 333 MHz |
|  | 400 MHz |
|  | 533 MHz |

| 16. W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy pliku |
| --- |
|  | biblioteki. |
|  | uruchamialnego. |
|  | inicjalizacyjnego. |
|  | dziennika zdarzeń. |

| 17. Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, skanerów, naświetlarek to |
| --- |
|  | Ipi |
|  | cpi |
|  | dpi |
|  | dpc |

| 18. Procesor RISC to procesor |
| --- |
|  | z pełną listą rozkazów. |
|  | z główną listą rozkazów. |
|  | z kompleksową listą rozkazów. |
|  | ze zredukowaną listą rozkazów. |

| 19. Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to |
| --- |
|  | benchmark. |
|  | checkdisk. |
|  | exploit. |
|  | sniffer. |

| 20. Licencja OEM to |
| --- |
|  | dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD. |
|  | licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników. |
|  | licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami. |
|  | licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach. |

| 21. W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdujących się na serwerze, rzędu kilkuset GB. Jakie urządzenie najlepiej wykorzystać do tego celu? |
| --- |
|  | Streamer. |
|  | Macierz RAID1. |
|  | Nagrywarkę CD. |
|  | Nagrywarkę DVD. |

| 22. Dla sieci lokalnych zarezerwowano specjalną pulę adresów prywatnych. Dla klasy B zarezerwowano adresy od 172.16.0.0 do 172.31.255.255. Jest to |
| --- |
|  | jedna sieć z 16777214 hostami |
|  | 172 sieci po 16 hostów |
|  | 16 sieci po 65534 hosty |
|  | 256 sieci po 254 hosty |

| 23. Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to |
| --- |
|  | zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych. |
|  | zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych. |
|  | jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor). |
|  | moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne. |

| 24. System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to |
| --- |
|  | DOS |
|  | Linux |
|  | Windows 95 |
|  | Windows XP |

| 25. Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu |
| --- |
|  | A |
|  | B |
|  | C |
|  | D |

| 26. Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to |
| --- |
|  | baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach. |
|  | logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów. |
|  | grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów. |
|  | usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci. |

| 27. Przedstawiony symbol graficzny oznacza |
| --- |
|  | generator dźwięku. |
|  | filtr dolnoprzepustowy. |
|  | przetwornik cyfrowo-analogowy. |
|  | przetwornik analogowo-cyfrowy. |

| 28. Który z elementów oznaczonych numerami od 1 do 4, przedstawionych na schemacie blokowym frame grabbera i opisanym we fragmencie dokumentacji technicznej, służy do wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI? |
| --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |

| 29. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym? |
| --- |
|  | LPT |
|  | USB |
|  | PS/2 |
|  | RS232 |

| 30. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych. |
| --- |
|  | Mikrofale. |
|  | Fale radiowe. |
|  | Kabel światłowodowy. |
|  | Czteroparowy kabel kat. 5. |

| 31. Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest |
| --- |
|  | kompresja danych. |
|  | kopiowanie danych. |
|  | kompresja i kopiowanie danych. |
|  | kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem. |

| 32. Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP? |
| --- |
|  | ARP |
|  | NAT |
|  | RARP |
|  | SNMP |

| 33. Na zdjęciu przedstawiono kartę |
| --- |
|  | graficzną AGP |
|  | graficzną PCI |
|  | telewizyjną PCI Express |
|  | telewizyjną EISA |

| 34. Rysunek przedstawia wejście typu |
| --- |
|  | USB |
|  | LPT |
|  | COM |
|  | FireWire |

| 35. Tablica partycji zakończona jest sygnaturą (ciągiem bitów) 55AA(16). Odpowiadająca jej wartość dwójkowa to |
| --- |
|  | 1010101001010101 |
|  | 1010010110100101 |
|  | 0101101001011010 |
|  | 0101010110101010 |

| 36. Na rysunku pokazano złącze typu |
| --- |
|  | AT |
|  | ATX 20 pin |
|  | ATX v8 |
|  | ATX 40 pin |

| 37. SiMM (ang. Single Inline Memory Module), to |
| --- |
|  | rodzaj pamięci DROM. |
|  | pamięć podręczna procesora. |
|  | pamięć przechowująca BiOS. |
|  | generacja pamięci DRAM. |

| 38. Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej |
| --- |
|  | raz dziennie. |
|  | raz w tygodniu. |
|  | raz w miesiącu. |
|  | raz do roku. |

| 39. w czasie terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami, w celach bezpieczeństwa danych, transfer danych jest szyfrowany w protokole |
| --- |
|  | FTP |
|  | SSH |
|  | Telnet |
|  | SMTP |

| 40. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku? |
| --- |
|  | FIRE WIRE |
|  | D-SUB |
|  | HDMi |
|  | USB |

| 41. Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest |
| --- |
|  | fda |
|  | sda |
|  | ida |
|  | ide |

| 42. Liczba ujemna -16 (10) zapisana w kodzie uzupełnień do dwóch ZU2(U2) ma postać |
| --- |
|  | -110000 (2) |
|  | 0000110 (2) |
|  | 1000100 (2) |
|  | 110000 (2) |

| 43. Drugi monitor CRT podłączony do zestawu komputerowego służy do |
| --- |
|  | kalibracji danych. |
|  | przetwarzania danych. |
|  | wyprowadzania informacji. |
|  | przechowywania informacji. |

| 44. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków? |
| --- |
|  | RAID-0 |
|  | RAID-1 |
|  | RAID-2 |
|  | RAID-5 |

| 45. W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, Że SATA w porównaniu z ATA ma |
| --- |
|  | mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu. |
|  | większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu. |
|  | większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu. |
|  | mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu. |

| 46. Procesor Athlon 2800+ to |
| --- |
|  | procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB. |
|  | procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB. |
|  | procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz. |
|  | procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz. |

| 47. Przedstawione na rysunku medium transmisji, to kabel |
| --- |
|  | skrętka nieekranowana (UTP) |
|  | współosiowy |
|  | światłowodowy |
|  | energetyczny |

| 48. Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku? |
| --- |
|  | Igłowa. |
|  | Laserowa. |
|  | Atramentowa. |
|  | Sublimacyjna. |

| 49. Której z podanych własności nie zapewnia zastosowanie transoptora do separacji galwanicznej obwodów? |
| --- |
|  | Wartość napięcia przebicia na poziomie 1 kV. |
|  | Małe gabaryty. |
|  | Układ odbiorczy bez własnego zasilania. |
|  | Praca ze zmiennymi sygnałami o określonej częstotliwości. |

| 50. Komputer jest najprawdopodobniej zainfekowany boot wirusem. Jakie działanie spowoduje usunięcie wirusa w sposób najmniej inwazyjny dla systemu operacyjnego? |
| --- |
|  | Restart systemu. |
|  | Uruchomienie systemu w trybie awaryjnym. |
|  | Ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego. |
|  | Przeskanowanie programem antywirusowym z bootowalnego nośnika. |

Dół formularza